| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 722 024 | руб. | Смета на сумму: | 2 722 024 | руб. |
| Генеральный директор ООО «ГСК Ростов-Мастер» |  |
| ________________ /Аппоротов Р.А./ | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли по адресу: ул. Днепропетровская, 48 Б |
| Сметная стоимость: | 2 722.024 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 12.7889 | 143.07 | 30.91 | 1 829 | 1 434 | 395 | 14.38 | 183.90438 |
|  |  |  |  |  | 112.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 65-6-23 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.1 | 29 212.56 | 74.52 | 2 921 | 513 | 7 | 565.11 | 56.511 |
|  |  |  |  |  | 5 125.55 | 8.54 |  |  | 1 | 0.6325 | 0.06325 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 3. | ТЕР 12-01-016-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 12.7889 | 125.67 | 5.00 | 1 607 | 414 | 64 | 3.703 | 47.357297 |
|  |  |  |  |  | 32.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 4. | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | -0.5755005 | 1 962.47 |  | -1 129 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (12.7889)*(-0.045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 113-2221 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0.5755005 | 5 619.78 |  | 3 234 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-005-04 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м ендовы | 1.01 | 6 808.72 | 53.63 | 6 877 | 111 | 54 | 11.651225 | 11.767737 |
|  |  |  |  |  | 109.52 | 3.31 |  |  | 3 | 0.244375 | 0.2468188 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 7. | 101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | -174.73 | 37.62 |  | -6 573 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.01)*(-173.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 101-3352 | Стеклоэласт П-4,0, стеклоткань | м2 | 174.73 | 33.67 |  | 5 883 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.01)*(173.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 12-01-002-09 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 12.7889 | 9 825.94 | 60.27 | 125 663 | 2 283 | 771 | 18.9911 | 242.87528 |
|  |  |  |  |  | 178.51 | 3.88 |  |  | 50 | 0.2875 | 3.6768088 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 10. | 101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | -1483.5124 | 37.62 |  | -55 810 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (12.7889)*(-116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 101-3352 | Стеклоэласт П-4,0, стеклоткань | м2 | 1483.5124 | 33.67 |  | 49 950 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (12.7889)*(116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -1457.9346 | 44.25 |  | -64 514 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (12.7889)*(-114.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 1457.9346 | 42.10 |  | 61 379 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (12.7889)*(114.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-004-04 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2.7755 | 12 124.05 | 134.31 | 33 650 | 1 196 | 373 | 46.94875 | 130.30626 |
|  |  |  |  |  | 430.99 | 13.79 |  |  | 38 | 1.020625 | 2.8327447 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 15. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -699.426 | 44.25 |  | -30 950 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.7755)*(-252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 699.426 | 42.10 |  | 29 446 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.7755)*(252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-20-5 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 2.7755 | 1 422.72 | 4.77 | 3 948 | 1 775 | 13 | 74.9915 | 208.13891 |
|  |  |  |  |  | 639.68 | 0.78 |  |  | 2 | 0.0575 | 0.1595912 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 18. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.249795 | 7 840.00 |  | -1 958 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.7755)*(-0.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 45.5 | 41.74 |  | 1 899 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 249.795/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вент. каналы |
| 20. | ТЕР 12-01-004-04 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.54 | 12 124.05 | 134.31 | 6 548 | 233 | 73 | 46.94875 | 25.352325 |
|  |  |  |  |  | 430.99 | 13.79 |  |  | 7 | 1.020625 | 0.5511375 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 21. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -136.08 | 44.25 |  | -6 022 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.54)*(-252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 136.08 | 42.10 |  | 5 729 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.54)*(252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-5 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0.54 | 1 422.72 | 4.77 | 768 | 345 | 3 | 74.9915 | 40.49541 |
|  |  |  |  |  | 639.68 | 0.78 |  |  |  | 0.0575 | 0.03105 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 24. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.0486 | 7 840.00 |  | -381 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.54)*(-0.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 8.852459016 | 41.74 |  | 370 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 48.6/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 15-02-001-03 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.324 | 2 246.88 | 11.04 | 729 | 483 | 4 | 148.12 | 47.99088 |
|  |  |  |  |  | 1 490.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 27. | ТЕР 15-04-013-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная | 100 м2 фасада | 0.324 | 506.43 | 15.55 | 164 | 53 | 5 | 18.8853 | 6.1188372 |
|  |  |  |  |  | 165.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 28. | 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | -0.01458 | 3 006.50 |  | -44 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.324)*(-0.045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | -0.0007452 | 19 398.41 |  | -14 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.324)*(-0.0023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | -0.0172368 | 2 735.81 |  | -47 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.324)*(-0.0532) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 6.48 | 21.23 |  | 138 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 32.4*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 101-4986 | Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база) | л | 10.414285714 | 58.44 |  | 609 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 14.58/1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходы на кровлю |
| 33. | ТЕР 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1.827 | 143.07 | 30.91 | 261 | 205 | 56 | 14.38 | 26.27226 |
|  |  |  |  |  | 112.16 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕР 12-01-017-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1.827 | 1 236.41 | 241.00 | 2 258 | 568 | 440 | 35.99845 | 65.769168 |
|  |  |  |  |  | 311.03 | 31.42 |  |  | 57 | 2.78875 | 5.0950463 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 35. | ТЕР 12-01-017-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 1.827 | 862.61 | 49.81 | 1 576 | 313 | 91 | 19.8375 | 36.243113 |
|  |  |  |  |  | 171.40 | 7.33 |  |  | 13 | 0.646875 | 1.1818406 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(15*1.15*1.15), ЭМ = *(15*1.25*1.15), ЗПМ = *(15*1.25*1.15), М = *(15) |
| 36. | ТЕР 12-01-016-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1.827 | 125.67 | 5.00 | 229 | 59 | 9 | 3.703 | 6.765381 |
|  |  |  |  |  | 32.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 37. | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | -0.082215 | 1 962.47 |  | -161 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.827)*(-0.045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 113-2221 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0.082215 | 5 619.78 |  | 462 |  |  |  |  |
| 39. | ТЕР 12-01-002-10 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 1.827 | 5 360.25 | 32.65 | 9 794 | 192 | 60 | 11.1619 | 20.392791 |
|  |  |  |  |  | 104.93 | 2.14 |  |  | 4 | 0.158125 | 0.2888944 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 40. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -211.932 | 44.25 |  | -9 378 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.827)*(-116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 211.932 | 42.10 |  | 8 922 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.827)*(116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-004-04 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.96 | 12 124.05 | 134.31 | 11 639 | 414 | 129 | 46.94875 | 45.0708 |
|  |  |  |  |  | 430.99 | 13.79 |  |  | 13 | 1.020625 | 0.9798 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 43. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -241.92 | 44.25 |  | -10 705 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.96)*(-252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 241.92 | 42.10 |  | 10 185 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.96)*(252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТЕРр 58-20-5 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0.96 | 1 422.72 | 4.77 | 1 366 | 614 | 5 | 74.9915 | 71.99184 |
|  |  |  |  |  | 639.68 | 0.78 |  |  | 1 | 0.0575 | 0.0552 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 46. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.0864 | 7 840.00 |  | -677 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.96)*(-0.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 15.737704918 | 41.74 |  | 657 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 86.4/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-20-1 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.21 | 1 938.23 | 6.84 | 2 345 | 492 | 8 | 47.6215 | 57.622015 |
|  |  |  |  |  | 406.21 | 1.24 |  |  | 2 | 0.092 | 0.11132 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 49. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.22264 | 7 840.00 |  | -1 745 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.21)*(-0.184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 40.553734061 | 41.74 |  | 1 693 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 222.64/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТЕР 15-02-001-03 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.8825 | 2 246.88 | 11.04 | 6 477 | 4 295 | 32 | 148.12 | 426.9559 |
|  |  |  |  |  | 1 490.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 52. | ТЕР 15-04-013-02 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная | 100 м2 фасада | 2.8825 | 506.43 | 15.55 | 1 460 | 476 | 45 | 18.8853 | 54.436877 |
|  |  |  |  |  | 165.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 53. | 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | -0.1297125 | 3 006.50 |  | -390 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.8825)*(-0.045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 113-0043 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 | т | -0.00662975 | 19 398.41 |  | -129 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.8825)*(-0.0023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | -0.153349 | 2 735.81 |  | -420 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (2.8825)*(-0.0532) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 57.65 | 21.23 |  | 1 224 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 288.25*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 101-4986 | Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база) | л | 92.651785714 | 58.44 |  | 5 415 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 129.7125/1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балконы |
| 58. | ТЕР 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1.7013 | 143.07 | 30.91 | 244 | 191 | 53 | 14.38 | 24.464694 |
|  |  |  |  |  | 112.16 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ТЕР 12-01-017-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1.7013 | 1 236.41 | 241.00 | 2 103 | 529 | 410 | 35.99845 | 61.244163 |
|  |  |  |  |  | 311.03 | 31.42 |  |  | 53 | 2.78875 | 4.7445004 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 60. | ТЕР 12-01-017-04 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 | 100 м2 стяжки | 1.7013 | 2 055.30 | 235.25 | 3 497 | 321 | 400 | 21.02775 | 35.774511 |
|  |  |  |  |  | 188.65 | 34.72 |  |  | 59 | 3.01875 | 5.1357994 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(15*1.15*1.15), ЭМ = *(15*1.15*1.25), ЗПМ = *(15*1.15*1.25), М = *(15) |
| 61. | ТЕР 12-01-016-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1.7013 | 125.67 | 5.00 | 214 | 55 | 9 | 3.703 | 6.2999139 |
|  |  |  |  |  | 32.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 62. | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | -0.0765585 | 1 962.47 |  | -150 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.7013)*(-0.045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | 113-2221 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0.0765585 | 5 619.78 |  | 430 |  |  |  |  |
| 64. | ТЕР 12-01-002-10 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 1.7013 | 5 360.25 | 32.65 | 9 120 | 179 | 56 | 11.1619 | 18.98974 |
|  |  |  |  |  | 104.93 | 2.14 |  |  | 4 | 0.158125 | 0.2690181 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.15*1.25), ЗПМ = *(1.15*1.25) |
| 65. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -197.3508 | 44.25 |  | -8 733 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.7013)*(-116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 197.3508 | 42.10 |  | 8 308 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.7013)*(116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ТЕР 12-01-004-04 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.029 | 12 124.05 | 134.31 | 12 475 | 443 | 138 | 46.94875 | 48.310264 |
|  |  |  |  |  | 430.99 | 13.79 |  |  | 14 | 1.020625 | 1.0502231 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 68. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -259.308 | 44.25 |  | -11 474 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.029)*(-252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 259.308 | 42.10 |  | 10 917 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.029)*(252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | ТЕРр 58-20-5 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 1.029 | 1 422.72 | 4.77 | 1 464 | 658 | 5 | 74.9915 | 77.166254 |
|  |  |  |  |  | 639.68 | 0.78 |  |  | 1 | 0.0575 | 0.0591675 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 71. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.09261 | 7 840.00 |  | -726 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.029)*(-0.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 16.868852459 | 41.74 |  | 704 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 92.61/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ТЕРр 58-20-1 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.607 | 1 938.23 | 6.84 | 3 115 | 653 | 11 | 47.6215 | 76.527751 |
|  |  |  |  |  | 406.21 | 1.24 |  |  | 2 | 0.092 | 0.147844 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 74. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.295688 | 7 840.00 |  | -2 318 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.607)*(-0.184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 53.859380692 | 41.74 |  | 2 248 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 295.688/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные козырьки |
| 76. | ТЕР 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.1342 | 143.07 | 30.91 | 19 | 15 | 4 | 14.38 | 1.929796 |
|  |  |  |  |  | 112.16 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | ТЕР 12-01-017-01 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.1342 | 1 236.41 | 241.00 | 166 | 42 | 32 | 35.99845 | 4.830992 |
|  |  |  |  |  | 311.03 | 31.42 |  |  | 4 | 2.78875 | 0.3742503 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 78. | ТЕР 12-01-016-02 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.1342 | 125.67 | 5.00 | 17 | 4 | 1 | 3.703 | 0.4969426 |
|  |  |  |  |  | 32.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 79. | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | -0.006039 | 1 962.47 |  | -12 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.1342)*(-0.045) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | 113-2221 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0.006039 | 5 619.78 |  | 34 |  |  |  |  |
| 81. | ТЕР 12-01-002-10 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 1 п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.1342 | 5 360.25 | 32.65 | 719 | 14 | 4 | 11.1619 | 1.497927 |
|  |  |  |  |  | 104.93 | 2.14 |  |  |  | 0.158125 | 0.0212204 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 82. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -15.5672 | 44.25 |  | -689 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.1342)*(-116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 15.5672 | 42.10 |  | 655 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.1342)*(116.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ТЕР 12-01-004-04 (МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25) | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.36 | 12 124.05 | 134.31 | 4 364 | 155 | 48 | 46.94875 | 16.90155 |
|  |  |  |  |  | 430.99 | 13.79 |  |  | 5 | 1.020625 | 0.367425 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15*1.15), ЭМ = *(1.25*1.15), ЗПМ = *(1.25*1.15) |
| 85. | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -90.72 | 44.25 |  | -4 014 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.36)*(-252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | 101-3354 | Стеклоэласт К-5,0, полиэстр | м2 | 90.72 | 42.10 |  | 3 819 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.36)*(252.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | ТЕРр 58-20-5 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0.36 | 1 422.72 | 4.77 | 512 | 230 | 2 | 74.9915 | 26.99694 |
|  |  |  |  |  | 639.68 | 0.78 |  |  |  | 0.0575 | 0.0207 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 88. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.0324 | 7 840.00 |  | -254 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.36)*(-0.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 5.901639344 | 41.74 |  | 246 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 32.4/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | ТЕРр 58-20-1 (МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15) | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.17 | 1 938.23 | 6.84 | 329 | 69 | 1 | 47.6215 | 8.095655 |
|  |  |  |  |  | 406.21 | 1.24 |  |  |  | 0.092 | 0.01564 |
|  |  | Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15) |
| 91. | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.03128 | 7 840.00 |  | -245 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.17)*(-0.184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | 101-5052 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 5.697632058 | 41.74 |  | 238 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 31.28/5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ТССЦпг 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15 | 40.94 | 30.15 | 613 | 62 | 452 | 0.5777 | 8.6655 |
|  |  |  |  |  | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ТССЦпг 03-21-01-012 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 1 т груза | 15 | 10.88 | 10.88 | 163 |  | 163 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 256 375 | 20 088 | 4 426 |  | 2230.5311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  | 27.479291 |
|  | Стоимость общестроительных работ - |  |  |  |  | 252 678 | 19 513 | 3 804 |  | 2165.3546 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  | 27.416041 |
|  | . Материалов - |  |  |  |  | 214 794 |  |  |  |  |
|  | . Накладные расходы - (%=99 - по стр. 1, 33, 58, 76; %=108 - по стр. 3, 6, 9, 14, 20, 34-36, 39, 42, 59-61, 64, 67, 77, 78, 81, 84; %=83 - по стр. 17, 23, 45, 48, 70, 73, 87, 90; %=94.5 - по стр. 26, 27, 51, 52) |  |  |  |  | 19 340 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=59.5 - по стр. 1, 33, 58, 76; %=55.25 - по стр. 3, 6, 9, 14, 20, 34-36, 39, 42, 59-61, 64, 67, 77, 78, 81, 84; %=65 - по стр. 17, 23, 45, 48, 70, 73, 87, 90; %=46.75 - по стр. 26, 27, 51, 52) |  |  |  |  | 11 065 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость общестроительных работ - |  |  |  |  | 283 083 |  |  |  |  |
|  | Стоимость сантехнических работ - |  |  |  |  | 2 921 | 513 | 7 |  | 56.511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.06325 |
|  | . Накладные расходы - (%=103 - по стр. 2) |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |
|  | . Сметная прибыль - (%=60 - по стр. 2) |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость сантехнических работ - |  |  |  |  | 3 758 |  |  |  |  |
|  | Стоимость перевозки грузов - |  |  |  |  | 776 | 62 | 615 |  | 8.6655 |
|  | . в том числе Накладные расходы - (%=100 - по стр. 93) |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | . в том числе Сметная прибыль - (%=60 - по стр. 93) |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, Стоимость перевозки грузов - |  |  |  |  | 776 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 287 617 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Накладные расходы |  |  |  |  | 19 869 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО Сметная прибыль |  |  |  |  | 11 373 |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | 8.29 |  |  | 1 921 307 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин всего |  | 8.29 |  |  | 31 593 |  |  |  |  |
|  | Зарплата механизаторов |  | 8.29 |  |  | 2 761 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин без зарплаты механизаторов |  |  |  |  | 28 832 |  |  |  |  |
|  | Основная зарплата |  | 8.29 |  |  | 166 016 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 8.29 |  |  | 164 714 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы с К=0,7 |  | 0.7 |  |  | 115 300 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 8.29 |  |  | 94 282 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль с К=0,9 |  | 0.9 |  |  | 84 854 |  |  |  |  |
|  | Итого в текущих ценах (СМР) |  |  |  |  | 2 319 070 |  |  |  |  |
|  | Перевозка и погрузо-разгрузочные работы в текущих ценах |  | 8.29 |  |  | 6 433 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на II кв 2020 г. |  |  |  |  | 2 325 503 |  |  |  |  |
|  | Расчет затрат на уплату НДС (Письмо № НЗ-6292/10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС за материалы |  | 20 |  |  | 384 261 |  |  |  |  |
|  | НДС за эксплуатацию машин |  | 20 |  |  | 5 766 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 390 027 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы (0,1712х0,2) |  | 0.03424 |  |  | 3 948 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль (0,15х0,2) |  | 0.03 |  |  | 2 546 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО затрат |  |  |  |  | 396 521 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО сметная стоимость |  |  |  |  | 2 722 024 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |